СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ ОД ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ ТОКСИЧНИХ АГЕНАСА

Заштитна маска за заштиту од радиолошке, хемијске и биолошке контаминације

Принцип функционисања заштитне маске

Делови заштитне маске

Заштитни огртач М-4

Заштитне чарапе М-2

Заштитне рукавице М-4

Заштитне рукавице М-5

ИЗОЛУЈУЋИ КОМПЛЕТ ЗА ЗАШТИТУ ТЕЛА

МЕСНА И ПРИРУЧНА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ

# Text boxes

М2 – основни модел

не штити од СО2

Лаки заштитни огртач M-4 компатибилан је са филтрујућим оделом, заштитном маском и заштитним чарапама.

Капацитет заштите од капи ТХ је већа од 120 мин

5 – подсклоп вентила издисања

6 – јединице за пренос говора

7 – систем еластичних трака

8 – систем за узимање течности

М2Ф – усавршени модел

омогућава већу разумљивост говора

М2ФВ

омогућава употребу воде

Заштитна маска модел 3

- шире видно поље

- бољи квалитет израде образине

- фонична јединица

(две говорне мембране)

- систем за конзумирање воде

- могућност употребе цедила са обе стране

- могућност употребе са ночарима

Заштитне чарапе М-2 намењене су за заштиту ногу, стопала и обуће од ТХ и ТИХ, течних и чврстих р/а контаминаната, горуће напалм смеше и ТИНЕ (термалног импулса нуклеарне експлозије)

Заштитне рукавице М-4 намењене су за заштиту руку од дејства пара, капи и аеросола ТХ, биолошких агенаса и р/а падавина, дејства ТИНЕ и капи горуће напалм смеше. Могу се користити при раду са разним киселинама и материјама које делују штетно на кожу.

Рукавице заштитне М-5 намењене су за заштиту руку од пара, аеросола и ситних капљица  РХБ контаминаната и других токсичних супстанци.

Штите и од ТИНЕ, снаге 30 кт, при енергији од 60 Ј/cm2 у трајању од 1 секунде, као и од запаљивих смеша типа НАПАЛМ у трајању од 10 секунди, а по престанку дејства имају својство самогасивости.

- Рукавице NBC M5 имају исту намену.

- Овој је модел израђен на бази рукавице Canadian Air-Boss, који обезбеђује више од 24 h заштите од ТХ и обезбеђује одличну тактилност и покретљивост.

- Наглашени отисци на прстима обезбеђују оптималну осетљивост а наборани део на врховима прстију и длановима обезбеђују адекватан стисак.

- Тзв "Coolmax“ материјал унутрашњих рукавица омогућава комфорнији рад и спречава прекомерно знојење.

- Рукавице су петопрсне и састоје се од спољашњих и унутрашњих,

- Употребљавају се заједно са заштитним оделом (филтрујућим или изолирајућим),

- Спољне рукавице се израђују у 7 величина, а унутрашње у три величине

и комбинују се на следећи начин:

Екстра велике

Велике (ивица је беле боје)

Екстра велике уске

Велике

Велике уске

Средње

Средње (ивица је жуте боје)

Средње уске

Мале (ивица је црвене боје)

Мале

УНУТРАШЊЕ РУКАВИЦЕ

СПОЉНЕ РУКАВИЦЕ

НАМЕНА:

Комбинезон заштитни М5 намењен је за заштиту тела од р/а контаминаната, токсичних хемикалија, биолошких агенаса, као и за заштиту приликом вршења одређених радњи у контаминираној атмосфери. Комбинезон заштитни штити  и од светлосно - топлотног импулса НЕ и пламена запаљивих смеша типа НАПАЛМ.

Одело филтрујуће заштитно је компатибилно са заштитном маском, заштитним рукавицама, заштитним чарапама, а такође и са заштитним огртачем, чизмама и шлемом и поседује маскирна својства.

Израђује се у три величине:

- мало,

- средње, и

- велико

1 – тело образине

2 – носни уметак

3 – окулари

4 – подсклоп вентила удисања са навојним прикључком за филтер